Дифференцированный зачет по дисциплине  Электротехника содержит 15 вопросов по следующим темам:

- электрические и магнитные цепи;

- электротехнические устройства;

- производство, распределение и потребление электрической энергии.

Зачет состоит из трех частей. Часть А содержит 13 тестовых вопросов с выбором одного правильного ответа. В части В предложена расчетная задача. Часть С представлена вопросом, на который необходимо дать полный развернутый ответ. Всего в работе 15 заданий.

В контрольную работу задания обязательного уровня (стандарт общеобразовательной подготовки, который должен достичь студент) и задания дополнительного уровня.

Время выполнения зачетной работы – 1 урок (45 минут). При выполнении работы обучающиеся вносят ответы на вопросы части А в таблицу для ответов; решение задач частей В и С приводят в полном объеме.

Каждый правильный ответ части А (задания обязательного уровня ) оценивается 1 баллом (всего 13 баллов). Верное решение каждого элемента в задачах В14 (задание дополнительного уровня) оценивается в 1 балл (всего 2 балла). Решение задачи С15 (задание дополнительного уровня со *) оценивается от 0 до 5 баллов. 1 балл ставится за правильное решение каждого элемента задачи (всего 5 элементов). Максимальный балл работы составляет 20 баллов.

Оценка работ:

| Оценка | «2» | «3» | «4» | «5» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество баллов | менее 10 баллов | 10 – 14 баллов | 15 – 18 баллов | 19, 20 баллов |

Вариант 1

ЧАСТЬ А. Выберите один верный ответ

1. Электрический ток – это …

1) беспорядочное движение электронов

2) упорядоченное движение ионов

3) упорядоченное движение заряженных частиц

2. Как изменится сила тока, проходящего через проводник, если увеличить в 2 раза

напряжение между его концами, а площадь сечения проводника уменьшить в 2 раза?

1) не изменится     2) уменьшится в 2 раза     3) увеличится в 4 раза

3. ЭДС источника равна 8 В, внешнее сопротивление 3 Ом, внутреннее сопротивление 1

Ом. Сила тока в полной цепи равна

1) 32 А     2) 2 А     3) ,05 А

4. Сколько ветвей содержит цепь, схема которой изображена на рисунке?

1) 3     2) 4     3) 2

5. В каких единицах измеряется магнитный поток?

1) Тл     2) Вб     3)А/м

6. ЭДС, развиваемая генератором в каждый момент времени, определяется формулой

е=29sin(314t+π/8). Чему равно действующее значение ЭДС?

1) 29 В     2) 58 В     3) 21 В

7. Сколько проводов подходит к трехфазному генератору, обмотки которого соединены

звездой?

1) 2     2) 4     3) 6

8. На чем основан принцип действия прибора магнитоэлектрической системы?

1) на взаимодействии магнитного поля катушки и ферромагнитного сердечника

2) на взаимодействии проводников, по которым протекает ток

3) на взаимодействии электрически заряженных тел

9. Для чего предназначены трансформаторы?

1) для преобразования частоты переменного тока

2) для увеличения коэффициента трансформации

3) для преобразования переменного напряжения одной величины в переменное

напряжение другой величины без изменения частоты тока

10. Почему сердечник якоря машины постоянного тока набирают из тонких листов

электротехнической стали, электрически изолированных друг от друга?

1) для уменьшения магнитных потерь в машине

2) для уменьшения электрических потерь в машине

3) для уменьшения тепловых потерь

11. Как изменяется проводимость полупроводникового материала при добавлении к нему

донорной или акцепторной примеси?

1) повышается           2) понижается          3) не изменяется

12. Какие величины относятся к электрическим характеристикам источников света?

1) световой поток      2) номинальное напряжение      3) электроемкость

13. Действие какого тока вызывает слабый зуд и легкое покалывание?

1) фибрилляционный       2) ощутимый       3) неотпускающий

ЧАСТЬ В. Решите задачу

14. Магнитное поле двигателя трехфазного тока частотой 50 Гц вращается с частотой 3000

мин-1. Определите, сколько полюсов имеет этот двигатель?

*ЧАСТЬ С. Приведите полный развернутый ответ на вопрос

15. Каковы проблемы производства электроэнергии в России и перспективы их

разрешения?

Вариант 2

ЧАСТЬ А. Выберите один верный ответ

1. Какое из приведенных ниже выражений может служить определением понятия электрическое сопротивление?

1) физическая величина, характеризующая действие тока

2) свойство проводника ограничивать силу тока в цепи

3) величина, характеризующая любые действия электрического поля на заряженную частицу

2. Два сопротивления по 6 Ом каждое соединили сначала параллельно, затем последовательно. Как при этом изменилось общее сопротивление?

1) не изменится     2) уменьшится в 2 раза     3) увеличится в 4 раза

3.  Аккумулятор мотоцикла имеет ЭДС 6 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом. К нему подключен реостат сопротивлением 5,5 Ом. Чему равна сила тока в реостате?

1) 1 А     2) 36 А     3) ,05 А

4. Сколько контуров содержит цепь, схема которой изображена на рисунке?

1) 3     2) 4     3) 2

5. В каких единицах измеряется магнитная индукция?

1) Тл     2) Вб     3)А/м

6. Ток в цепи определяется уравнением i=32sin(314t – 90). Определите частоту переменного тока.

1) 100 Гц     2) 25 Гц     3) 50 Гц

7. Сколько проводов подходит к трехфазному генератору, обмотки которого соединены треугольником?

1) 2     2) 3     3) 4

8. На шкале нанесен знак, показанный на рисунке. Какой это прибор?

1) прибор магнитоэлектрической системы     2) прибор электромагнитной системы

3) прибор электродинамической системы

9.  Для чего сердечник трансформатора собирают из тонких листов трансформаторной стали, изолированных друг от друга?

1) для увеличения коэффициента трансформации

2) для уменьшения нагрева магнитопровода

3) для увеличения мощности трансформатора

10. Каково основное назначение коллектора в машине постоянного тока?

1) крепление обмотки якоря

2) электрическое соединение вращающейся обмотки якоря с неподвижными зажимами машины

3) выпрямление переменного тока, индуцируемого в секциях обмотки якоря

11. Как изменяется проводимость полупроводниковых материалов при повышении температуры?

1) повышается       2) понижается         3) не изменяется

12. Какая величина относится к световым характеристикам источников света?

1) освещенность       2) мощность         3) номинальное напряжение

13. Какое действие тока приводит к нарушению физико-химического состава крови?

1) термическое       2) электролитическое         3) биологическое

ЧАСТЬ В. Решите задачу

14. Частота питающего тока 400 Гц. Определите частоту вращения четырехполюсного двигателя.

*ЧАСТЬ С. Приведите полный развернутый ответ на вопрос

Что такое возобновляемые источники энергии и каковы перспективы их использования в России?

Литература:

- Бутырин П.А. Электротехника / П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шикарзянов. – Москва: Академия, 2010. – 280 с.

- Новиков П.Н. Задачник по электротехнике / П. Н. Новиков. – Москва: Академия, 2006. -336 с.

- Пряшников В. А. Электротехника в примерах и задачах / В. А. Пряшников. – Санкт-Петербург: Корона, 2006. – 336 с.

- Ярочкина Г. В. Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО / Г. В. Ярочкина, А. А. Володарская. – Москва: Академия, 2008. – 96 с.